## Slide 1
基于自适应抗差滤波算法的GNSS/INS组合导航算法研究
南京理工大学
答 辩 人：王奕人
指导老师：徐祥

## Slide 2
CONTENTS
目录
01 研究背景与意义
02 研究现状分析
03 研究内容与方法
04 预期解决的主要问题及思路
05 开题条件
06 时间规划

## Slide 3
0 1
PART
研究背景与意义

## Slide 4: 研究背景与意义
组合导航研究背景：
1. 在现代导航领域，全球卫星导航系统（GNSS）和惯性导航系统（INS）是两种重要的导航技术，但它们各自存在局限性。GNSS信号在复杂环境下易受干扰和遮挡，导致定位精度下降甚至无法定位；INS则由于惯性传感器的噪声和漂移，导航误差会随时间累积。
2. 为了克服这些问题，GNSS/INS组合导航系统应运而生，它将GNSS的高精度定位信息与INS的自主性和短期高精度特性相结合，实现优势互补。

## Slide 5: 研究背景与意义
实际应用中存在噪声统计特性不确定、模型失配及观测粗差干扰等问题。例如，载体运动复杂性导致动力学模型误差难以精确建模，而GNSS观测可能因多路径效应、信号遮挡或人为干扰产生异常值，直接影响滤波精度甚至导致发散。
自适应抗差算法通过动态调整卡尔曼滤波的观测权重（如抗差因子）和过程噪声协方差（如自适应因子），在粗差出现时抑制异常观测的影响，同时在GNSS信号弱或失锁时增强惯性导航的预测贡献，从而提升系统鲁棒性。
为什么要抗差？

## Slide 6: 研究背景与意义
紧组合直接利用GNSS接收机的伪距、伪距率、多普勒频移等原始观测值，而非松组合中依赖GNSS独立解算的位置/速度信息。在卫星信号受干扰、遮挡或短暂失锁时，紧组合仍可通过多历元数据融合维持导航输出。
即使卫星数降至3颗或更少，紧组合依旧可以利用连续多帧的伪距/伪距率差异构建量测方程，抑制单次观测噪声，降低对卫星数量的依赖。抑或结合零速检测和丢星算法，在卫星短暂失锁时切换至纯惯导模式，并通过状态误差转移矩阵预测误差，减少恢复后的修正滞后。
为什么要进行紧组合？

## Slide 7
0 2
PART
研究现状分析

## Slide 8: 研究现状分析
在复杂环境下，如城市峡谷、茂密森林等，GNSS信号容易受到干扰和遮挡，导致定位精度下降。同时，传统的标准卡尔曼滤波算法在面对异常观测时，性能会严重下降，甚至导致滤波发散。
为了解决上述问题，研究人员提出了自适应抗差滤波算法。该算法通过引入自适应因子和抗差因子，能够动态调节状态预测信息与观测信息的权重，有效抑制异常观测对导航解的污染。

## Slide 9: 研究现状分析
目前，自适应抗差滤波算法的研究主要集中在改进自适应因子和抗差因子的构造方法，以提高算法在极端恶劣环境下的鲁棒性。例如，一些研究引入了双窗口Sage-Husa估计器、异常新息占比决策以及结合神经网络或平滑有界层故障检测等创新方法，提升了模型误差和观测异常识别的准确性与灵敏性。

## Slide 10
0 3
PART
研究内容与方法

## Slide 11: 研究内容与方法
1 MEMS惯性导航器件误差方程及量测方程建模
MEMS惯性导航器件的误差方程与量测方程建模是提升导航系统精度的核心环节。MEMS惯性传感器的误差主要分为确定性误差和随机误差，确定性误差可通过实验室标定补偿，随机误差则需使用时间序列分析或随机过程方法建模。
建立误差方程时，通常采用状态空间模型，将姿态误差、速度误差、位置误差以及传感器零偏等作为状态变量，通过一阶线性化方法推导其微分方程。量测方程建模依赖于外部参考信息与惯性导航解算值之间的差异，松组合和紧组合模式下的量测方程构建方式不同。

## Slide 12: 研究内容与方法
2 MEMS微惯性系统初始对准方法研究
MEMS惯性器件在民用导航系统中应用广泛，但在动基座条件下难以实现有效自对准。传递对准技术通过主平台上的高精度主惯导系统，向MEMS子惯导系统传递姿态、速度等基准信息，实现快速精确的初始对准。
精确的初始传递对准为后续GNSS/INS组合导航的快速收敛奠定了基础，能显著缩短滤波器的收敛时间，降低计算负担，提高系统在复杂环境下的初始精度和整体可靠性。

## Slide 13: 研究内容与方法
3 GNSS/INS自适应抗差组合导航方法研究
GNSS/INS自适应抗差组合导航方法的核心是引入自适应因子和抗差因子，智能平衡动力学模型预测信息与观测信息在状态估计中的权重。通过利用滤波过程中的新息向量或预测残差构造判别统计量，当统计量表明动力学模型预测不可靠或观测值存在粗差时，相应因子会调整状态预测协方差矩阵或观测噪声协方差矩阵。
松组合和紧组合模式下，自适应抗差组合导航方法面临不同的挑战。松组合对观测异常敏感，紧组合各卫星观测值易受个别粗差影响，且卫星几何结构对滤波稳定性影响显著，因此需要针对性地调整量测噪声阵，以确保系统正常运行。

## Slide 14: 研究内容与方法
4 GNSS/INS组合导航系统测试平台搭建
选用STM32H743作为导航系统的主控模块，集成微惯性测量单元（IMU）与GNSS板卡，搭建完整的组合导航系统平台。该平台需满足低功耗与便携轻量化的需求，确保系统稳定可靠。
在搭建过程中，需要解决数据收发稳定性、高精度时间同步、环境适应性以及硬件集成优化等问题。例如，通过硬件触发信号和精密软件时间戳机制实现数据的高精度时间对齐，利用被动热管理方式抑制MEMS惯性传感器的热漂移，对PCB集成设计进行优化以实现产品的小型化、轻量化与低成本目标。

## Slide 15
0 4
PART
预期解决的主要 问题及思路

## Slide 16: 预期解决的主要问题及思路
如何对组合导航系统的状态方程进行高精度建模？
问题：传统组合导航状态模型未能充分表征实际系统中的非理想因素，如IMU与GNSS天线间的空间杆臂误差、时间误差，以及在复杂环境下GNSS观测值易受粗差污染、载体剧烈机动导致动力学模型失准，这些问题会破坏滤波准确性，使标准滤波算法性能下降甚至发散。
思路：构建一个更完备的19维自适应抗差滤波框架，在15维状态基础上，将3维杆臂误差向量和1维IMU与GNSS之间的时间不同步误差增广为新的状态变量进行在线实时估计与补偿，从而精确刻画空间几何与时间异步关系，实现组合导航状态方程的高精度建模。

## Slide 17: 预期解决的主要问题及思路
如何在复杂环境下进行粗差探测以及自适应抗差处理
问题：复杂环境下，GNSS观测值易受多路径效应、信号遮挡等干扰产生粗差，载体大幅度机动会引起动力学模型异常，导致标准滤波算法性能严重下降甚至发散，且在可见卫星数不足或卫星几何构型较差等极端条件下，传统异常判别统计量可能失效。
思路：设计一种智能滤波机制，构建基于滤波过程中产生的统计量的异常探测机制。当探测到GNSS观测存在粗差时，通过抗差因子降低甚至剔除异常观测的影响；当检测到载体大幅度机动导致动力学模型不可靠时，则通过自适应因子降低状态预测信息的权重，增强对观测信息的信赖。同时，研究在极端条件下的异常判别方法，确保算法的鲁棒性。

## Slide 18: 预期解决的主要问题及思路
如何构建一套完整可靠的组合导航系统测试平台？
问题：构建完整可靠的组合导航系统测试平台需要解决数据收发稳定性、高精度时间同步、环境适应性以及硬件集成优化等多项问题。在验证策略上，需要提高测试效率和充分性。
思路：在数据层面，依赖硬件触发信号和精密软件时间戳机制实现数据的稳定接收与高精度时间对齐；通过被动热管理方式，如利用相变材料、散热垫片等抑制热漂移；对PCB集成设计进行优化，采用小型化表贴封装、双面布局和模块化分区等；在验证策略上，采用“一次录制多次回放”的混合测试方法，降低测试成本，便于复现极端场景。

## Slide 19
0 5
PART
  开题条件

## Slide 20: 开题条件
本课题由在惯性导航与组合导航领域深耕十余年的徐祥老师指导。徐老师在惯性导航算法、系统设计，多源融合理论，姿态估计，惯性传感器标定及阵列传感器技术方向有深厚的理论基础与工程经验。
本人在研一期间阅读了大量GNSS/INS组合导航相关的书籍与文献，在此基础上确定了研究方向，已经具备一定的理论基础。
学术条件
设备条件
拥有多款捷联惯导测量单元，包括MEMS与光纤惯导，能够提供不同精度等级的惯性测量数据，满足不同实验需求。
具备多款GNSS板卡，可接收不同卫星系统的信号，为组合导航提供丰富的观测数据。
拥有组合导航计算机，能够对采集到的数据进行实时处理和分析。
配备多款组合导航系统，可用于实际测试和验证算法的性能。

## Slide 21
0 6
PART
  时间规划

## Slide 22
感谢各位老师的悉心指导！
THANKS TO THE TEACHER‘S CAREFUL GUIDANCE！
答 辩 人：XXX 指 导 老 师：XXX